## Slide 1: SISTEMA DE NAVEGAÇÃO PARA ROBÔS MÓVEIS BASEADO EM SLAM USANDO SENSORES DE BAIXO CUSTO
Pedro Henrique Paiola RA 161020305
Orientador: Prof. Dr. Humberto Ferasoli Filho

## Slide 2: Introdução
Navegação de robôs móveis.
Obstáculos.
Características do ambiente.
Abordagens.
Sistema de mapeamento e navegação.

## Slide 3: Justificativa
Diversas aplicações:
  Transporte de materiais;
  Veículos autônomos;
  Exploração de ambientes inóspitos e de difícil acesso.
Aplicação de conhecimento obtido durante o curso.
Sistema de mapeamento e navegação com sensores de baixo custo.

## Slide 4: Objetivos
Implementar um sistema de navegação de robôs, usando técnicas de SLAM (Simultaneous Localization and Mapping).
  Programar funções básicas do robô;
  Implementar a comunicação entre o robô e o computador;
  Tratar dados dos sensores ultrassônico e infravermelho;
  Implementar a solução de mapeamento do ambiente;
  Implementar algoritmos para navegação do robô;
  Realizar testes e avaliar os resultados.

## Slide 5: Metodologia
Materiais utilizados: robô Frank e computador do autor.
Linguagens: C++ e Java.
Etapas:
  Levantamento bibliográfico;
  Definição da solução;
  Implementação da solução e testes iniciais;
  Testes finais e avaliação dos resultados.

## Slide 6: Navegação de Robôs Móveis
Matarić (2007) define um robô como “um sistema autônomo que existe em um mundo físico, pode perceber o ambiente a sua volta e pode atuar nele para alcançar seus objetivos”.
Problema da navegação de robôs móveis: robôs capazes de se locomover pelo ambiente, cujo o objetivo é obter sucesso no seu deslocamento de um ponto inicial a um ponto objetivo, livre de colisões.
Diversas dificuldades são encontradas neste processo.

## Slide 7: Navegação de Robôs Móveis
Principais problemas que podem estar envolvidos:
  Localização;
  Busca;
  Planejamento de trajetória;
  Cobertura;
  SLAM (Simultaneous Localization and Mapping).
Abordagens empregadas:
  Deliberativa;
  Reativa;
  Híbrida.

## Slide 8: Abordagem deliberativa
O robô necessita de um modelo prévio do ambiente: um mapa
  Ambiente estático e conhecido.
Problemas enfrentados:
  Localização ✓
  Busca ─
  Planejamento de trajetória ✓
  Cobertura ─
  SLAM ✗
Foco das soluções: planejar trajetórias.
Classes de métodos: mapeamento de caminhos, decomposição em células e método dos campos potenciais.

## Slide 9: Abordagem reativa
Sem conhecimento prévio do ambiente, o robô toma decisões baseando-se nas leituras atuais de seus sensores.
Estímulo => reação.
Permite lidar com ambientes complexos, desconhecidos e dinâmicos.
Não adquire conhecimento sobre o ambiente.

## Slide 10: Abordagem reativa
Problemas enfrentados:
  Localização ✓
  Busca ✓
  Planejamento de trajetória ✗
  Cobertura ✓
  SLAM ✗

## Slide 11: Abordagem híbrida
Visa unir as vantagens das abordagens anteriores e minimizar suas desvantagens.
Estratégias de controle baseadas em comportamento.
Exemplo para navegação:
  Mapeamento do ambiente antes, ou durante a navegação.
  Planejamento de trajetória utilizando o mapa, porém desviando de obstáculos detectados pelos sensores que não estavam presentes no mapa.

## Slide 12: Localização
Problema da localização: determinar a posição do robô no ambiente em que ele está inserido.
“Onde estou?”
Problema fundamental para a navegação e para o mapeamento.
Categorias de métodos: Localização Relativa, Localização Absoluta e Fusão de Multi-sensores

## Slide 13: Localização Relativa
Localização obtida a partir das estimativas de localizações anteriores, unidas com informações como:
  Comandos de movimentação;
  Dados obtidos pelos sensores.
Desvantagem: propagação e acúmulo de erros.

## Slide 14: Localização Relativa
Odometria: determinação da localização do robô a partir do movimento das rodas.
  Encoders: sensores de rotação que contam a quantidade de giros de cada roda.
  Baixo custo.
  Acúmulo de erros.

## Slide 15: Localização Relativa
A odometria está sujeita a dois tipos de erros:
  Erros sistemáticos: gerados devido às incertezas nos parâmetros do modelo cinemático do robô.
  Erros não sistemáticos: devido a situações inesperadas.

## Slide 16: Localização Absoluta
Localização obtida independentemente de localizações previamente calculadas.
A localização atual não é derivada de integrações.
Sem acúmulo de erros.
Três métodos principais: utilizando beacons, landmarks ou baseado em mapas.

## Slide 17: Localização Absoluta
Baseado em mapas: com um mapa do ambiente disponível, medições sensoriais sobre o ambiente são adquiridas e comparadas (matching) com as informações do mapa.
  Alto custo computacional
  Necessidade de sensores precisos

## Slide 18: Localização Absoluta
Método de Markov

## Slide 19: Localização Absoluta
Filtro de Kalman

## Slide 20: Localização Absoluta
Filtro de Partículas
  Também conhecido como método de Monte-Carlo.
  Filtro baseado em amostras para redes Bayesianas dinâmicas.
  Trata qualquer tipo de distribuição de probabilidade, diferente do Filtro de Kalman.
  Pode ser usado tanto para localização global como local.

## Slide 21: Localização Absoluta
Filtro de Partículas
  Utilização de com conjunto de partículas, onde cada partícula representa uma possível posição (x, y, θ) do robô.
  A partir das observações do robô, determina-se a “crença” de cada partícula, a probabilidade do robô estar na posição referente aquela partícula.

## Slide 22: Localização Absoluta

## Slide 23: Localização Absoluta

## Slide 24: Localização Absoluta

## Slide 25: Mapeamento
Mapeamento = tarefa de construir representações de um ambiente, a partir dos dados obtidos dele.
O robô deve ser capaz de perceber o ambiente a sua volta => uso de sensores.
Desafios:
  Imprecisão e erros dos sensores;
  Dimensão do ambiente;
  Associação de dados;
  Ambientes dinâmicos.

## Slide 26: Mapeamento
Mapas topológicos ou relacionais

## Slide 27: Mapeamento
Mapas métricos
  Produz uma definição geométrica do ambiente em que o robô está inserido.
  Mais fáceis de construir, representar e manter.
  Requer uma determinação precisa da localização do robô.
  Método utilizado neste trabalho: grades de ocupação

## Slide 28: Grades de Ocupação
Método proposto por Elfes (1987).
Representação do ambiente em uma grade, ou matriz, de 2 ou 3 dimensões.
Cada célula da grade armazena a probabilidade daquele espaço estar ocupado.
A probabilidade de ocupação das células é atualizada considerando:
  Teorema de Bayes;
  Dados sensoriais, e seus modelos probabilísticos;
  Localização do robô.

## Slide 29: Sensor de Ultrassom
Mede distâncias utilizando o tempo de propagação de ondas sonoras.

## Slide 30: Sensor de Ultrassom
Problemas enfrentados:
  Imprecisões no circuito temporizador
  Distância reduzida

## Slide 31: Sensor de Ultrassom
Problemas enfrentados:
  Reflexão especular

## Slide 32: Sensor de Ultrassom
Problemas enfrentados:
  Leituras cruzadas

## Slide 33: Sensor Infravermelho
Distância calculada por triangulação, considerando a posição em que o feixe de luz infravermelho atinge o dispositivo receptor PSD (Position Sensing Device).

## Slide 34: Sensor Infravermelho
Sujeito a erros semelhantes aos do sonar.
Baixo custo e tamanho reduzido.

## Slide 35: Modelo probabilístico dos sensores
Ambos sensores sujeitos a erros e imprecisões.
Dificuldade em encontrar um modelo probabilístico que compreenda todas essas incertezas.
O modelo probabilístico é necessário para a atualização das células da grade de ocupação.

## Slide 36: Modelo probabilístico dos sensores
Modelo de sensor ideal

## Slide 37: Modelo probabilístico dos sensores
Modelo utilizando distribuição Gaussiana

## Slide 38: Modelo probabilístico dos sensores
Modelo utilizando distribuição Gaussiana

## Slide 39: SLAM
Robô colocado em um ambiente desconhecido com localização desconhecida.
  Para realizar o mapeamento é importante ter a localização.
  Uma das formas de se localizar no ambiente é ter um mapa consistente dele, o qual pode ser consultado e comparado com os dados sensoriais obtidos.
Um paradoxo se apresenta, o qual a solução é realizar o mapeamento e a localização simultaneamente, o que constitui o SLAM.
Considerado um problema difícil que enfrenta diversos desafios.

## Slide 40: SLAM
Problemas e desafios:
  Ambientes dinâmicos;
  Associação de dados;
  Estratégia de exploração;
  Dimensionalidade;
  Erros gerados pelos sensores.

## Slide 41: SLAM
As soluções vão envolver os métodos já discutidos de localização e mapeamento.
Exemplos de soluções:
  EKF-SLAM
  FastSLAM
  GridSLAM
  DP-SLAM

## Slide 42: Hardware
Robô Frank.

## Slide 43: Hardware
Arduino.

## Slide 44: Hardware
Sensores.

## Slide 45: Hardware
Sensores.

## Slide 46: Hardware
Outros componentes.

## Slide 47: Hardware

## Slide 48: Software
Dividido em dois sistemas:
  Sistema embarcado no Arduino (C++);
  Sistema Desktop (Java).
O sistema desenvolvido permite:
  Mapear o ambiente do robô;
  Navegar entre dois pontos criando uma rota a partir do mapa;
  Controlar a movimentação do robô manualmente;
  Salvar e carregar mapas produzidos.

## Slide 50: Software
Arquitetura geral:

## Slide 51: Software
Mapeamento:

## Slide 52: Software
Localização:

## Slide 53: Software
Filtro de Partículas:

## Slide 54: Software
Navegação:

## Slide 55: Resultados
Erros de odometria:
  Foram realizados experimentos para aferir a precisão da odometria.
  Os maiores erros encontrados foram na estimativa da orientação do robô.
  Isso praticamente inviabiliza o uso do filtro de Kalman para estimar a localização do robô (BONTEMPO, 2011).

## Slide 56: Resultados
Ambiente para testes de mapeamento e navegação

## Slide 57: Resultados
Mapeamento sem filtro de partículas (apenas odometria)

## Slide 58: Resultados
Mapeamento utilizando apenas dados do sonar.

## Slide 59: Resultados
Mapeamento utilizando apenas dados do infravermelho.

## Slide 60: Resultados
Mapeamento utilizando apenas dados do infravermelho.

## Slide 61: Resultados
Mapeamento utilizando ambos os sensores.

## Slide 62: Resultados
Os resultados utilizando ambos os sensores são relativamente melhores que os dos outros experimentos.
Os resultados obtidos são satisfatórios, para fins do estudo do problema, ainda mais considerando que são utilizados apenas sensores de baixo custo, com uma taxa de erro alta.

## Slide 63: Resultados
Resultados da navegação

## Slide 64: Resultados
Resultados da navegação

## Slide 65: Resultados
Resultados da navegação

## Slide 66: Resultados
Os resultados da navegação também foram satisfatórios, para fins de estudos do problema.
O filtro de partículas para a correção da localização se mostrou essencial para o sucesso da navegação.
Problemas apresentados:
  Possíveis colisões com as laterais e a traseira do robô, devido a falta de sensores nessas posições;
  Tempo de navegação.

## Slide 67: Conclusões
Resultados finais são satisfatórios, do ponto de vista de estudo do problema, em especial pela utilização de sensores de baixo custo.
Limitação e imprecisão dos sensores e da odometria.
Os resultados apontam a possibilidade da construção e utilização de robôs de custos não tão elevados para a realização de tarefas complexas.
Diversas possibilidades de melhorias

## Slide 68: Conclusões
Trabalhos futuros:
  Utilização de sensores melhores e/ou em maior quantidade;
  Aplicação de técnicas mais robustas de fusão sensorial;
  Adição de uma bússola ao robô, melhorando a estimativa da orientação e permitindo a utilização de outras soluções, como o filtro de Kalman;
  Melhoria da comunicação entre o robô e o computador;
  Melhoria da método de localização;
  Implementação de algoritmo de exploração;
  Teste de métodos baseados em landmarks;
  Processamento paralelo.

## Slide 69: Referências
BIGHETI, J. A. Navegação de robôs em ambientes internos usando SLAM. Dissertação (Mestrado) — Universidade Estadual Paulista, 2011. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/87178>. Acesso em: 06 mar. 2019.
BONTEMPO, A. P. Uma Abordagem Híbrida para Localização e Mapeamento Simultâneos para Robôs Móveis com Sonares Através de Filtro de Kalman Estendido. Dissertação (Mestrado) — PUC-Rio, 2012
ELFES, A. Sonar-based real-world mapping and navigation. IEEE Journal on Robotics and Automation, IEEE, v. 3, n. 3, p. 249–265, 1987.
MARCHI, J. Navegação de robôs móveis autônomos: estudo implementação de abordagens. Florianópolis, SC, 2001. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/81441>. Acesso em: 06 mar. 2019.

## Slide 70: Referências
MATARIĆ, M. J. The robotics primer. Cambridge: Mit Press, 2007.
SOUZA, A. A. d. S. Mapeamento com sonar usando grade de ocupação baseado em modelagem probabilística. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2008.